«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

______________ Э.Р. Берг

«Техническое задание»

| Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Средства ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| Требования к качеству, характеристикам безопасности | Работы выполняются согласно дефектной ведомости и локальной сметы, СНиП, ГОСТ, ТУ. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями Федерального Закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Основные технические характеристики объекта | ул. Мира, 14, ул. Карла Маркса, 14 (Коммунистическая, 43) |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с дефектной ведомости и локальной сметы (Приложение №1, №2, к техническому заданию). |
| Дополнительные условия | Подрядчик выполняет работы своими силами, силами своих субподрядчиков, материалами и оборудованием. |
| Срок выполнения работ, место выполнения работ, услуг | с даты заключения договора – не более 4 месяцев. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, 14, ул. Карла Маркса, 14 (Коммунистическая, 43) |
| Срок гарантии качества | 12 месяцев |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Безналичный расчет в соответствии с условиями Договора подряда. |
| Квалификационные требования, предъявляемые к поставщику, подрядчику, исполнителю (при необходимости) | Наличие квалифицированного персонала. Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных №223-ФЗ от 18.07.2011г. |
| Способ закупки и при необходимости перечень критериев оценки заявок на участие в закупке | Сбор коммерческих предложений. |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 1

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фасад и благоустройство здания в г. Уфа, по ул. Мира,14 |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт фасада здания |
| Фасад |
| 1 | Разборка облицовки стен композитными фасадными панелями в местах повреждения | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |  |
| 2 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |  |
| 3 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 3,42 |  |
| 4 | Мастика АКРИПЛАСТ, герметизирующая однокомпонентная | т | 0,171 0,05*3,42 |  |
| 5 | Очистка вручную поверхности фасадов от мелкозернистых декоротивных покрытий: с земли и лесов | 100 м2 | 1,2 |  |
| 6 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,2 |  |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,1 |  |
| 8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | 100 м2 | 2,1 |  |
| 9 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,1 |  |
| 10 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 10,54 |  |
| 11 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная | м2 | 1160 |  |
| 12 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: акриловая | 100 м2 | 26,82 |  |
| Окрска металлических ограждений на крыше главного здания |
| 13 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1180 |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 | 100 м2 | 11,8 |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | 100 м2 | 11,8 |  |
| Ремонт алюминиевых оконных заполнений |
| 16 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,75 |  |
| 17 | Установка оконных переплетов: створных | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,34 |  |
| 18 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0,74 |  |
| 19 | При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6 | 100 м2 остекления | 0,36 |  |
| 20 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4 | м2 | 36 |  |
| 21 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 2,45 |  |
| 22 | Ремрнт алюминиевых штапиков | 1 т конструкций | 0,05 |  |
| 23 | Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов | т | 0,05 |  |
| 24 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0,001 |  |
| Фасад пристроя №1, №2 |
| 25 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 7,2 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 3,8 |  |
| 27 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 | 7,2 |  |
| 28 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 7,2 |  |
| Кровля пристроя |
| 29 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,12 |  |
| 30 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,16 |  |
| 31 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,08 |  |
| Замена обделок паралета кровли пристроя |
| 32 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,8 м | 100 м | 1,2 |  |
| 33 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,68 |  |
| Замена стекол на 1 этаже |
| 34 | Снятие стекол в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 0,032 |  |
| 35 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 0,032 |  |
| 36 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4 | м2 | 3,2 |  |
| Замена двери на 1 этаже |
| 37 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0276 |  |
| 38 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 39 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0276 |  |
| 40 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,76 |  |
| Ремонт карниза пристроя |
| 41 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,56 |  |
| 42 | Демонтаж облицовки поверхности стен по металлическому каркасу: металлосайдингом | 100 м2 поверхности облицовки | 0,38 |  |
| 43 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,38 |  |
| 44 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" | п.м | 8,2 |  |
| 45 | Винты самонарезающие: оцинкованые, размером 5х45 мм | т | 0,001 |  |
| Усиление облицовочных плит |
| 46 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,72 |  |
| 47 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,72 |  |
| 48 | Болты распорные МР 12х100 | шт. | 72 |  |
| Рекламные шиты |
| 49 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |
| 50 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных щитов: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |
| Инвентарные леса |
| 51 | Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом | 1 захватка | 42 |  |
| 52 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в зданиях: многоэтажных высотой до 30 м | 100 м2 площади застройки | 1 |  |
| 53 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3 |  |
| 54 | Устройство временных защитных ограждений: из сеток | 100 м2 | 3 |  |
| 55 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, фасадная | м2 | 300 |  |
| 56 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0,15 |  |
| 57 | Окраска фасадов с лесов после заделки гнезд: перхлорвиниловая | 100 м2 | 0,06 |  |
| 58 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках:мусор строительный | т | 25 |  |
| 59 | Перевозка грузов автомобилями -самосвалами, расстояние 25 км, класс грузов 1 | т | 25 |  |
| Раздел 2. Благоустройство |
| Стены фасада -36м2 |
| 60 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,36 |  |
| 61 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,36 |  |
| 62 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,36 |  |
| 63 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 4,7 |  |
| 64 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,098 |  |
| 65 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,098 |  |
| 66 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,36 |  |
| 67 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 10 |  |
| Цоколь - 82 м2 |
| 68 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,82 |  |
| 69 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,82 |  |
| 70 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,82 |  |
| 71 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 10,7 |  |
| 72 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,136 |  |
| 73 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,136 |  |
| 74 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 0,82 |  |
| 75 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 32 |  |
| Цоколь (задний двор - 46м2) |
| 76 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 | 0,46 |  |
| 77 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,46 |  |
| 78 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,46 |  |
| 79 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 6 |  |
| 80 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,14 |  |
| 81 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,14 |  |
| 82 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,46 |  |
| 83 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 14 |  |
| Крыльцо - Лестница №1 и 2 (верхние -148м2) |
| 84 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 1,48 |  |
| 85 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 1,48 |  |
| 86 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 1,48 |  |
| 87 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 19,2 |  |
| 88 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,48 |  |
| 89 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,48 |  |
| 90 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,45 |  |
| 91 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,45 |  |
| 92 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 1,48 |  |
| 93 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 146 |  |
| 94 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 2 |  |
| Лестница №2(нижняя - 120м2) |
| 95 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 1,2 |  |
| 96 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 1,2 |  |
| 97 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 1,2 |  |
| 98 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 15,6 |  |
| 99 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,2 |  |
| 100 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,2 |  |
| 101 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,366 |  |
| 102 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,366 |  |
| 103 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 1,2 |  |
| 104 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 110 |  |
| 105 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 10 |  |
| Площадка лестницы |
| 106 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,6 |  |
| 107 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,6 |  |
| 108 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,6 |  |
| 109 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 7,8 |  |
| 110 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,6 |  |
| 111 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,6 |  |
| 112 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,16 |  |
| 113 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,16 |  |
| 114 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6 |  |
| 115 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 10 |  |
| Клумбы верхние (левая и правая) |
| 116 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,64 |  |
| 117 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,64 |  |
| 118 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,64 |  |
| 119 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 8,3 |  |
| 120 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,19 |  |
| 121 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,19 |  |
| 122 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |  |
| 123 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 12 |  |
| 124 | Облицовка стен парапета гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4 |  |
| 125 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 18 |  |
| Клумба нижняя правая |
| 126 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,07 |  |
| 127 | Разборка керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 25 |  |
| 128 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |  |
| 129 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,2 |  |
| 130 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 131 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0,0026 |  |
| 132 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,06 |  |
| 133 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,06 |  |
| 134 | Облицовка крышки цветника гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 10 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,12 |  |
| 135 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 12 |  |
| 136 | Облицовка стен цветника гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |  |
| 137 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 8 |  |
| Замена брусчатки |
| 138 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,6 |  |
| 139 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,6 |  |
| 140 | Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 160 |  |
| 141 | Разборка покрытий из тротуарной плитки | 10 м2 | 140,2 |  |
| 142 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках:мусор строительный | т | 200 |  |
| 143 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами(работающими вне карьеров): расстояние 25 км, класс груза 1 | т | 200 |  |
| 144 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,17 |  |
| 145 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 170 |  |
| 146 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 142 |  |
| 147 | Плитка фигурная тротуарная,: серая толщина 60 мм | м2 | 1448 |  |
| Устройство асфльтового покрытия |
| 148 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,52 |  |
| 149 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,52 |  |
| 150 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,55 |  |
| 151 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,55 |  |
| 152 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 96,25 |  |
| Устройство пандуса верхнего - 16м2 |
| 153 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,031 |  |
| 154 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3,147 |  |
| 155 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,245 |  |
| 156 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм | т | 0,245 |  |
| 157 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 158 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 159 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,048 |  |
| 160 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,048 |  |
| 161 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт. | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 162 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 16 |  |
| 163 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0,12 |  |
| 164 | Перила из нержавейки Цена 4500/4,87/1,18 | п/м | 12 |  |
| Устройство пандуса нижнего - 12м2 |
| 165 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,021 |  |
| 166 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2,15 |  |
| 167 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,18 |  |
| 168 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм | т | 0,18 |  |
| 169 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,12 |  |
| 170 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,12 |  |
| 171 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,033 |  |
| 172 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,033 |  |
| 173 | Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт. | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 174 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 12 |  |
| 175 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0,08 |  |
| 176 | Перила из нержавейки Цена 4500/4,87/1,18 | п/м | 8 |  |
| Ремонт металлических ограждений |
| 177 | Демонтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,37 |  |
| 178 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,37 |  |
| 179 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 0,25 |  |
| 180 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0,38 |  |
| 181 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,25 |  |
| 182 | Ограждения площадок | м | 25 |  |
| 183 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| Покраска ворот |
| 184 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ворот: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,28 |  |
| Разные |
| 185 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,36 |  |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 2

|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фасад здания по ул. К.Маркса,14 (Коммунистическая, 43) |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт фасада здания |
| Цоколь здания и забора |
| 1 | Разборка облицовки стен: из известковых плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,52 |  |
| 2 | Монтаж опорных конструкций: из уголков | 1 т конструкций | 0,98 |  |
| 3 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,98 |  |
| 4 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,52 |  |
| 5 | Блоки облицовочные: СП-90, 19-19-39 | шт. | 710 |  |
| 6 | Устройство мелких покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,38 |  |
| 7 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм | м2 | 38 |  |
| 8 | Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками | 100 м2 протертой поверхности | 0,068 |  |
| 9 | Покрытие поверхностей лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,068 |  |
| Ремонт крыльца(2 шт) |
| 10 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,18 |  |
| 11 | Отбивка бетона с поверхностей: | 100 м2 | 0,18 |  |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 13 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 2,3 |  |
| 14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,18 |  |
| 15 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,18 |  |
| 16 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,036 |  |
| 17 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,036 |  |
| 18 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| 19 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 16 |  |
| Фасад |
| 20 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 18,2 |  |
| 21 | Улучшенная ремонтная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,2 |  |
| 22 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 4,2 |  |
| 23 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18,2 |  |
| 24 | Краска фасадная акриловая Тиккурила Юки А Цена 4208/9л/1,18/5,08 =77,99 | литр | 716 1074/1,5 |  |
| Карнизы |
| 25 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,78 |  |
| 26 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 4 |  |
| 27 | Улучшенная ремонтная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,78 |  |
| 28 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,78 |  |
| 29 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,78 |  |
| 30 | Краска фасадная акриловая Тиккурила Юки А Цена 4208/9л/1,18/5,08 =77,99 | литр | 70 105/1,5 |  |
| Откосы |
| 31 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,96 |  |
| 32 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,45 |  |
| 33 | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,45 |  |
| 34 | Краска фасадная акриловая Тиккурила Юки А Цена 4208/9л/1,18/5,08 =77,99 | литр | 56,666667 85/1,5 |  |
| Отливы окон |
| 35 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м покрытий | 1,4 |  |
| 36 | Устройство мелких покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,42 |  |
| 37 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм | м2 | 42 |  |
| Козырек на фасаде (шир.=0,5м) |
| 38 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м покрытий | 0,86 |  |
| 39 | Устройство мелких покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,46 |  |
| 40 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм | м2 | 46 |  |
| Водосточные трубы |
| 41 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0,4 |  |
| 42 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 40 |  |
| 43 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,84 |  |
| 44 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка | шт. | 26 |  |
| 45 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,32 |  |
| 46 | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 32 |  |
| 47 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,04 |  |
| 48 | Отметы трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 4 |  |
| 49 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,04 |  |
| 50 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка | шт. | 4 |  |
| Забор и ворота |
| 51 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,18 |  |
| 52 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 53 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей ворот (кроме крыш): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| Разные |
| 54 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |  |
| 55 | Снятие остекление переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 0,78 |  |
| 56 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 0,78 |  |
| 57 | Стеклопакеты, стекло (К+): 4+16+4=24 мм | м2 | 78 |  |
| Инвентарные леса |
| 58 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 20,6 |  |
| 59 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 20,6 |  |
| 60 | Устройство ограждающий конструкции из сетки | 100 м2 поверхности | 20,6 |  |
| 61 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм | м2 | 2060 |  |
| 62 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 4,2 |  |
| 63 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |  |
| 64 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 15 |  |
| 65 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние 25км,класс груза 1 | т | 15 |  |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов