«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

______________ Э.Р. Берг

«Техническое задание»

| Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Средства ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| Требования к качеству, характеристикам безопасности | Работы выполняются согласно дефектной ведомости и локальной сметы, СНиП, ГОСТ, ТУ. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями Федерального Закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Основные технические характеристики объекта | ул. Советская, 18, ул. Пушкина, 95, ул. Цюрупа, 17, ул. Пушкина, 120 |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с дефектной ведомости и локальной сметы (Приложение №1, №2, №3, №4, №5 к Заявке на закупку). |
| Дополнительные условия | Подрядчик выполняет работы своими силами, силами своих субподрядчиков, материалами и оборудованием. |
| Срок выполнения работ, место выполнения работ, услуг | с даты заключения договора – не более 4 месяцев. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18, ул. Пушкина, 95, ул. Цюрупа, 17, ул. Пушкина, 120 |
| Срок гарантии качества | 12 месяцев |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Безналичный расчет в соответствии с условиями Договора подряда. |
| Квалификационные требования, предъявляемые к поставщику, подрядчику, исполнителю (при необходимости) | Наличие квалифицированного персонала. Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных №223-ФЗ от 18.07.2011г. |
| Способ закупки и при необходимости перечень критериев оценки заявок на участие в закупке | Сбор коммерческих предложений. |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 1

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |
| --- | --- | --- |
|  | Благоустройство территории здания по ул. Цюрупа,17 в г. Уфа |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1 |  |
| 2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,8 |  |
| 3 | Разборка асфальтового покрытия до 10 см вокруг колодце с помощью отбойных молотков | 1 м2 | 20 |  |
| 4 | Регулирование высотного положения крышек колодцев до 10 см | 1 м2 | 20 |  |
| 5 | Поднятие кирпичных горловин колодцев и камер(прим) | 1 шт | 16 |  |
| 6 | Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 16 |  |
| 7 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 16 |  |
| 8 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,8 |  |
| 9 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1,2 |  |
| 10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,92 |  |
| 11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1,92 |  |
| 12 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 324,9 185,5+139,4 |  |
| 13 | Устройство отмосток толщиной 10 см | 100 м2 подзоров и отмосток | 0,8 |  |
| Раздел.2. Устройсво пандуса |
| 14 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04 |  |
| 15 | Разборка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,25 |  |
| 16 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3 |  |
| 17 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 3,2 |  |
| 18 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,98 |  |
| 19 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,03 |  |
| 20 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3 |  |
| 21 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,6 |  |
| 22 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,021 |  |
| 23 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,021 |  |
| 24 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,6 |  |
| 25 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |  |
| 26 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 10 |  |
| 27 | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,014 |  |
| 28 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 1,8 |  |
| 29 | Облицовка полов гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 |  |
| 30 | Устройство металлических ограждений с поручнями из: поливинилхлорида | 100 м ограждений | 0,1 |  |
| 31 | Перила нерж.(5500/4,17/1,18=1117,75 руб.) | пог.м | 10 |  |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 2

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |
| --- | --- |
| Благоустройство территории зданий по ул. Пушкина,95 и по ул. Советская,18 в г. Уфа |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Отмостка |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,8 180/100 |  |
| 2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,65 165/100 |  |
| 3 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (Тех.ч. п.3.10) | м3 | 0,18117 0,099*1,83 |  |
| 4 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Тех.ч. п.3.10) | м3 | 15,3813 9,735*1,58 |  |
| 5 | Камни бортовые: БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 165 |  |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/* дорожных | 100 м бортового камня | 0,15 15/100 |  |
| 7 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 4 |  |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см/* отмостка | 100 м2 покрытия | 5,14 514/100 |  |
| 9 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 5,14 514/100 |  |
| 10 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 61,53 36,67+24,86 |  |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см) | 1000 м2 покрытия | 0,205 205/1000 |  |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см) | 1000 м2 покрытия | 0,205 205/1000 |  |
| 13 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,205 205/1000 |  |
| 14 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 24,43 19,84+4,59 |  |
| 15 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,04 4/100 |  |
| 16 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 0,4 4/10 |  |
| 17 | Плитка фигурная тротуарная,: серая толщина 60 мм | м2 | 4,08 |  |
| Раздел 2. Проезды (внутренний двор) |
| 18 | Резка асфальтобетона алмазным инструментом | 100 м шва | 1,04 104/100 |  |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.15см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,39 (260*0,15)/100 |  |
| 20 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 47,58 39*1,22 |  |
| 21 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (щебень М600) | 1000 м2 основания | 0,26 260/1000 |  |
| 22 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 6 см) | 1000 м2 покрытия | 0,26 260/1000 |  |
| 23 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,26 260/1000 |  |
| 24 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 37,38 24,9+12,48 |  |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 5 см) | 1000 м2 покрытия | 0,533 533/1000 |  |
| 26 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,533 533/1000 |  |
| 27 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 60,48 47,59+12,89 |  |
| 28 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: более 1 м2 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 0,52 52/100 |  |
| 29 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 600 мм | шт. | 1 |  |
| 30 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 6,282 |  |
| Раздел 3. Автостоянка (32 м2) |
| 31 | Резка асфальтобетона алмазным инструментом | 100 м шва | 1,3 130/100 |  |
| 32 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0416 4,16/100 |  |
| 33 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 10 см) | 1000 м2 покрытия | 0,0416 41,6/1000 |  |
| 34 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,0416 41,6/1000 |  |
| 35 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 10,058 4,018+6,04 |  |
| Раздел 4. Ограждение (L-30м, h-2,15м) |
| 36 | Разборка железобетонных оград из панелей | 100 м ограды | 0,3225 32,25/100 |  |
| 37 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 35,5 |  |
| 38 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I | т | 35,5 |  |
| 39 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,18 18/100 |  |
| 40 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00018 0,18/1000 |  |
| 41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 25 км, класс груза I | т | 33,3 |  |
| 42 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,18 18/100 |  |
| 43 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 18,27 |  |
| 44 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0,5 |  |
| 45 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм | т | 0,5 |  |
| 46 | Монтаж опорных стоек из профил.труб 100х100х5 | 1 т конструкций | 0,587 |  |
| 47 | Опоры из профил труб | т | 0,587 |  |
| 48 | Кладка стен из бессер-блока | 1 м3 кладки | 4,2 |  |
| 49 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 | м3 | 0,462 |  |
| 50 | Блок пескоцементный: стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см | шт. | 263 |  |
| 51 | Монтаж каркаса ограждения из профил.труб 60х60х4 и 30х30хх3 | 1 т конструкций | 0,554 |  |
| 52 | Каркас из профил труб | т | 0,554 |  |
| 53 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,356 35,6/100 |  |
| 54 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,9 90/100 |  |
| 55 | Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6 | т | 0,776 |  |
| 56 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,019 |  |
| 57 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,18 |  |
| 58 | Дверь металлическая | компл. | 1 |  |
| Ворота раздвижные |
| 59 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,005 0,5/100 |  |
| 60 | Монтаж опорных стоек для ворот | 1 т конструкций | 0,068 68/1000 |  |
| 61 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,068 |  |
| 62 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0,514 |  |
| 63 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0035 |  |
| 64 | Ворота раздвижные металлические глухие (серия 3.017-1) | т | 0,514 |  |
| Раздел 5. Дополнительные работы по ремонту фасада зданий по у.Пушкина,95 и Советская,18 |
| 65 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,6 |  |
| 66 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,2 |  |
| 67 | Краска фасадная акриловая Тиккурила Юки А Цена 4208/9л/1,18/4,87 | л | 637 |  |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 3

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |
| --- | --- |
| Ремонт входных групп зданий по ул. Пушкина,95 и по ул.Советская,18 в г.Уфа |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Входная группа по ул.Советская,18 №1 |
| Крыльцо |
| 1 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,16 |  |
| 2 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,16 |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 4 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 2,1 |  |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 6 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,048 |  |
| 8 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,048 |  |
| 9 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| 10 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 6 |  |
| 11 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 4 |  |
| Стены (до крыльца Госстроя РБ) |
| 12 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,36 |  |
| 13 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,36 |  |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,36 |  |
| 15 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 4,7 |  |
| 16 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,108 |  |
| 17 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,108 |  |
| 18 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,36 |  |
| 19 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 20 |  |
| Раздел 2. Входная группа Госстроя РБ |
| Крыльцо (ступени) |
| 20 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,3 |  |
| 21 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,3 |  |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 23 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 3,9 |  |
| 24 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3 |  |
| 25 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,3 |  |
| 26 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,91 |  |
| 27 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,91 |  |
| 28 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 | 0,3 |  |
| 29 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 12 |  |
| 30 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 6 |  |
| Стены здания и крыльца |
| 31 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 | 0,4 |  |
| 32 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,4 |  |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,4 |  |
| 34 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 5,2 |  |
| 35 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,13 |  |
| 36 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,13 |  |
| 37 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 0,4 |  |
| 38 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 24 |  |
| Раздел 3. Входная группа Советская,18 №2 |
| Крыльцо |
| 39 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,04 |  |
| 40 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,04 |  |
| 41 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,04 |  |
| 42 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0,5 |  |
| 43 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 |  |
| 44 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,04 |  |
| 45 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,012 |  |
| 46 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,012 |  |
| 47 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 | 0,04 |  |
| 48 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 2 |  |
| 49 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 0,8 |  |
| Стены |
| 50 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 | 0,16 |  |
| 51 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,16 |  |
| 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 53 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 2,1 |  |
| 54 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,048 |  |
| 55 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,048 |  |
| 56 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 0,16 |  |
| 57 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 8 |  |
| Раздел 4. Входная группа по ул.Пушкина,95 |
| Крыльцо |
| 58 | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,8 |  |
| 59 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,8 |  |
| 60 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,8 |  |
| 61 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 10,4 |  |
| 62 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,8 |  |
| 63 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,8 |  |
| 64 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,8 |  |
| 65 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,78 |  |
| 66 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 | 0,8 |  |
| 67 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 74 |  |
| 68 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 6 |  |
| Стены |
| 69 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 | 0,08 |  |
| 70 | Отбивка бетонного слоя | 100 м2 | 0,08 |  |
| 71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз основания | 100 м2 покрытия | 0,08 |  |
| 72 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 1 |  |
| 73 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,024 |  |
| 74 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,024 |  |
| 75 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 | 0,08 |  |
| 76 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 4 |  |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 4

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |
| --- | --- |
| Ремонт кровли и помещений здания по ул. Пушкина,120 в г. Уфа |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Помещения |
| 1 | Разборка стен из гипсокртона | 100 м2 | 0,102 |  |
| 2 | Оклеивание поверхности изоляции: фольгоизолом | 100 м2 | 0,1 |  |
| 3 | Фольгоизол | 10 м2 | 1 |  |
| 4 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт | 0,0925 |  |
| 5 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 9,25 |  |
| 6 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,066 |  |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,11 |  |
| 8 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм | м | 11 |  |
| Кровля |
| 9 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия | 3,75 |  |
| 10 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 72 |  |
| 11 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 3,75 |  |
| 12 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,7 | м2 | 412 |  |
| Окна |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,2758 |  |
| 14 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 27,58 |  |
| 15 | Регулировка оконных переплетов: створных | 100 | 0,3 |  |
| Фасад |
| 16 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм | 100 м2 | 0,61 |  |
| 17 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ фасад | м3 | 6,1 |  |
| 18 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 | 0,61 |  |
| 19 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 0,61 |  |
| Разные |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |  |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 5

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |
| --- | --- |
| Ремонт кровли зданий по ул. Советская,18, и по ул. Пушкина,95 в г.Уфа |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 40,8 |  |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 40,8 |  |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 13,72 |  |
| 4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов | 100 м2 кровли | 12,2 |  |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 82 |  |
| 6 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,11 |  |
| 7 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 11 |  |
| 8 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 15 |  |
| 9 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: одностворных высотой до 1,2 м | компл. | 11 |  |
| 10 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 32 |  |
| 11 | Установка стропил | 1 м3 | 20,5 |  |
| 12 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (маурлаты, прогоны) | 1 м3 | 17,7 |  |
| 13 | Установка элементов каркаса: из брусьев(стойки, подкосы) | 1 м3 | 12,3 |  |
| 14 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 84,6 |  |
| 15 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС-2" для древесины | кг | 2724 |  |
| 16 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 32,8 |  |
| 17 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 8 |  |
| 18 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 40,8 |  |
| 19 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 4488 |  |
| 20 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 40,8 |  |
| 21 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 3,5 |  |
| 22 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,2 |  |
| 23 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 12 |  |
| 24 | Утепление покрытий: керамзитом (добавление утеплителя 5см) | 1 м3 утеплителя | 170 |  |
| 25 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 4,5 |  |
| Мягкая кровля |
| 26 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,86 |  |
| 27 | Отбивка бетона с поверхностей | 100 м2 | 2,86 |  |
| 28 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 2,86 |  |
| 29 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 2,86 |  |
| 30 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 2,86 |  |
| 31 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя | 100 м2 кровли | 2,86 |  |
| 32 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 2,86 |  |
| 33 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 4 |  |
| 34 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,44 |  |
| Разные работы |
| 35 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях: многоэтажных высотой до 30 м | 100 м2 площади застройки | 10 |  |
| 36 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках:мусор строительный | т | 120 |  |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: расстояние 25 км,класс груза 1 | т | 120 |  |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов