Техническое задание

| Инициатор закупки | Управление обеспечения деятельности ГУП «ФЖС РБ» |
| --- | --- |
| Предмет закупки | г. Уфа, жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском р-не ГО г. Уфа РБ, секция «А», «Б». |
| Техническое задание |
| Заказчик | ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» |
| Застройщик | ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| Требования к качеству, характеристикам безопасности | Лифты, применяемые на объекте должны быть сертифицированы в соответствии с «ТР о безопасности лифтов» (Постановление Правительства №782 от 2 октября 2009г.) |
| Основные технические характеристики | Характеристика лифта | Лифт электр. пасс. ПП-0611Щ |
|  | Назначение | Жилое |
|  | Грузоподъёмность, кг | 630 |
|  | Скорость, м/с | 1 |
|  | Количество остановок | 10 |
|  | Количество ДШ | 10 |
|  | Высота подъема | 26,8 |
|  | Габариты шахты, мм | 1850х2550 |
|  | Габариты кабины, мм | 1140х2140х 2100 |
|  | Проем двери | 800х2000 |
|  | Расположение маш. отделения | верху |
|  | Сейсмичность | нет |
|  | Тип кабины | Непроходная в собранном виде |
|  | Исполнение лифтового оборудования | Вандалозащищенное |
|  | Дополнительные сведения | Перевозка инвалидов и МГН |
|  | Требование к огнестойкости | ППП (Еi 60) |
|  | Дополнительные сведения | Отделка серия |
|  | Наличие обрамлений | Да |
|  | Тип дверей | Автомат. открывание в собранном виде |
|  | Исполнение створок ДШ | ТЛКП |
|  | Частотный преобразователь гл. привода | Да |
|  | Кол-во лифтов | 2 (два) |
| Срок выполнения работ, место выполнения работ, услуг | 45 дней с момента подписания договора. г. Уфа, Республики Башкортостан, ул. Сочинская , Кировский район. |
| Срок гарантии качества | Гарантия предоставляется в полном объеме на срок не менее 18 (восемнадцати) месяцев. |
| Срок подписания договора | В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Безналичный расчет в соответствии с условиями Договором поставки. |
| Начальная (максимальная) цена договора | 2 697 406 (два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч четыреста шесть) рублей 42 копейки с учетом НДС 18% и доставкой до объекта. |
| Обеспечение участия в закупочной процедуре | Перечисление денежных средств в размере 260 000 (дести шестьдесят тысяч ) руб. 00 коп. на р/счет Государственного унитарного предприятия «Управление административными зданиями» в качестве обеспечения участия в сборе коммерческих предложений : ИНН/КПП 0274003437 / 027401001 р/ р/с 40602810800000000182, Филиал ОАО «УралСиб» г.Уфа , к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 |
| Способ закупки и при необходимости перечень критериев оценки заявок на участие в закупке | Сбор коммерческих предложений Критерии: цена договора |
| Срок размещения извещения о закупке на официальном сайте в сети «Интернет» | Не менее 5 дней |