утверждаю

Заказчик

ГУП РБ «Управление административными зданиями»

г.Уфа, ул. Советская,18

Директор Р.С.Байбулов

МП

Техническое задание

на проектирование и строительно-монтажные работы по  реконструкции

части административного здания, расположенного по адресу г.Уфа, ул. Советская,18 (лит.А) (помещения №№ 31, 30, 30А, 30Б, 30В)

1.Проектирование.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование и адрес проектируемого объекта | Объект: «Реконструкции части административного здания, расположенного по адресу г.Уфа, ул. Советская,18 (лит.А) (помещения №№ 31, 30, 30А, 30Б, 30В)» Адрес объекта: г.Уфа, ул. Советская,18 |
| 1.2 | Заказчик | ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| 1.3 | Требование к проектной организации | Допуск, выданный СРО |
| 1.4 | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.5 | Основные нормативные документы при проектировании | «Нормативы градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики Башкортостан» СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| 1.6 | Назначение и основные технические показатели объекта | Общественное административно-офисное помещение. В высотной (пятиэтажной части) располагаются конференц зал. Ориентировочная общая площадь проектируемых помещений 1000 м2: |
| 1.7 | Сроки строительства | 2011-2012гг. |
| 1.8 | Сроки выпуска проектной документации | 4 месяца (без учета сроков согласования проектной документации ) |
| 1.9 | Требование к количеству экземпляров, выдаваемых Заказчику. | 2 экземпляра в переплете, плюс электронная версия |
| 1.10 | Обследования технического состояния зданий и сооружений | До начала проектирования выполнить техническое обследование несущих и ограждающих строительных конструкций здания, на предмет их технического состояния и возможности реконструкции, средствами проектной организации. |
| 1.11 | Состав и содержание проектной документации | 1. «Пояснительная записка» (включая текстовую часть по всем разработанным разделам) 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 3. «Архитектурные решения» 4. «Проект организации строительства» (чертеж строительного генерального плана), согласованный с Управлением ГИБДД МВД РБ, администрацией района, УКХиБ Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, инспекцией по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений в виде штампов и подписей уполномоченных лиц). |
| 1.12 | Состав проектных материалов по этапам разработки | Раздел 1. «Пояснительная записка» Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»; Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; Том 10 «Смета на строительство объектов капитального строительства». |
| 1.13 | Вентиляция (кондиционирование) | Проектная документация (ПД) |
| 1.14 | Отопление | Проектная документация (ПД) |
| 1.15 | Водоснабжение и канализация | Проектная документация (ПД) |
| 1.16 | Пожарная сигнализация | Проектная документация (ПД) |
| 1.17 | Требования к методу составления сметной документации | В базовых территориальных ценах 2001 года в редакции 2009г. |
| 1.18 | Наружные инженерные сети. Необходимость изменения и перекладки существующих городских инженерных коммуникаций | В соответствии с техническими условиями по подключению объекта к существующим инженерным сетям |

2.Строительные работы.

|  | Наименование работ, элементов здания, характеристик | Основные данные, обьемы и требования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Примерная общая площадь застройки | - Площадь застройки - 220 м2 - Площадь этажей - 200 м2 - Строительный объем - 3500 м3 |
| 2.2 | Количество этажей | 5 |
| 2.3 | Высота этажей | 3 м |
| 2.4 | Конструкция стен | кирпичные, толщ. 38см |
| 2.5 | Перегородки |  кирпичные 120 мм |
| 2.6 | Фасад | С утеплением. Толщину принять согласно теплотехнического расчета. Отделка - декоративная штукатурка. |
| 2.7 | Отопление и вентиляция |  Водяное двухтрубное. Схема поэтажных разводок – горизонтальная, двухтрубная, с попутным движением теплоносителя, по периметру помещений, в подготовке пола.  Опорожнение системы в нижних точках.  Удаление воздуха: на стояках - верхних точках автоматическое и ручное удаление.  Стояки - по лестничным клеткам или общим коридорам  Горизонтальная разводка - по периметру помещений.  вентиляция – естественно-вытяжная |
| в том числе, работы |
| 2.8 | Демонтажные работы | кирпичных стен, перегородок | порядка 100м3 |
|  |  | оснований полов бетонных толщ. до 0,5м | до 120м2 |
|  |  | перекрытий на металл. балках обитых отделочным материалом, утепленных, из профлиста | 200м2 |
| 2.9 | Земляные работы | порядка 100м3 |
| 2.10 | Обследование, усиление существующего фундамента | порядка 10 м3 бетона |
| 2.11 | Фундаментные работы | порядка 40-50 м3 бетона с армированием |
| 2.12 | Бетонирование оснований полов | 180-190 м2 |
| 2.13 | Кирпичные стены, колонны | 230-250 м3 |
| 2.14 | Балки из металлоконструкций | около 40 тн. |
| 2.15 | Монолитные железобетонные перекрытия | порядка 800 м2 |
| 2.16 | Сборные железобетонное конструкции | 2-3 м3 |
| 2.17 | Межэтажные лестницы сборные | 4 межэтажных пролетов |
| 2.18 | Кровля | 200 м2 |

Примечание: объемы, указанные в настоящем техническом задании, являются предварительными и подлежат уточнению в процессе проектирования.

Составил: _________________________________________ (__________________________)