«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

______________ Э.Р. Берг

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонтные работы в здании по Мира, 14 в г. Уфа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| Виды и объемы работ текущего ремонта по объекту: ул. Мира, 14 |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Помещения 10 этажа (кабинеты № 1004-1006,1018-1020,1025-1026,1028-1035а,1038-1041) |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,88 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3,72 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 3,73 |
| 4 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 6,76 |
| 5 | Снятие наличников | 100 м наличников | 1,122 |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,416 |
| 7 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,66 |
| Двери |
| 8 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,416 |
| 9 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,122 |
| 10 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 22 |
| 11 | Блок дверной | шт | 22 |
| 12 | Замок врезной оцинкованный цилиндровым механизмом из латуни | шт | 22 |
| 13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,24 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| Потолки |
| 15 | Очистка поверхности потолков щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 410 |
| 16 | Промывка поверхности потолков водой | 100 м2 промытой поверхности | 4,1 |
| 17 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,1 |
| 18 | Смесь штукатурная "Ротбанд", КНАУФ | кг | 3485 8,5*410 |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100 м2 поверхности | 4,1 |
| 20 | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0,533 1,3*410/1000 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,1 |
| Стены |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,5 |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6,73 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 7,98 |
| 25 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 7,98 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,98 |
| 27 | Вторая окраска стен, о клееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 7,98 |
| 28 | Облицовка коробов по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным про-емом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,66 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| Полы |
| 30 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,1 |
| 31 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 2,1 |
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза полов | 100 м2 покрытия | 4,1 |
| 33 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 4,1 |
| 34 | Устройство плинтусов из ПВХ на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 3,73 |
| 35 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,198 |
| 36 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм | м | 19,8 |
| Электромонтажные работы |
| 37 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,88 |
| 38 | Светильник для Л.Л. 4х18 Вт G13 c ЭПРА с зеркальной решеткой 10641830 | шт | 88 |
| 39 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18 | 10 шт. | 35,2 |
| 40 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,22 |
| 41 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 22 |
| 42 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,44 |
| 43 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 44 |
| Разные работы |
| 44 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 25 |
| 45 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 25 |
| 46 | Перевозка грузов спец. автомобилями, расстояние 25км,класс груза 1 | т | 25 |
| Итого сумма: 4 850 000,00 руб. |

Заместитель директора                                                                                          Х.Р. Гайнутдинов