|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (локальная смета) № |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт в здании по ул. Дорофеева, д.1 в г. Уфа |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| Ремонт помещения |
| 1 | Промывка поверхности, окрашенной красками: стен | 100 м2 промытой поверхности | 3,364 |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 3,334 |  |
| 3 | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 66,7 |  |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,364 |  |
| 5 | Краска акриловая: ВД-БИО, СКИМ | т | 0,42 |  |
| 6 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,028 |  |
| 7 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,028 |  |
| 8 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,24 |  |
| 9 | Подшивка потолков: плитами | 100 м2 потолка | 1,275 |  |
| 10 | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: VOLGA | м2 | 127,5 |  |
| 11 | Шлифовка мозаичных полов(прим) | 100 м2 пола | 1,515 |  |
| 12 | Покрытие полов лаком по огрунтованной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,515 |  |
| Водосток |
| 13 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,2 |  |
| 14 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,1 |  |
| 15 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,03 |  |
| Замена дверей и окон |
| 16 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,049 |  |
| 17 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 18 | ДВЕРь PROPLEX+экон монт, цвет:2х сторонний | шт | 1 |  |
| 19 | ДВЕРь PROPLEX+экон монт, цвет:2х сторонний | шт | 1 |  |
| 20 | Отлив 70,цвет.70х1120мм | шт | 2 |  |
| 21 | Отлив 70,цвет.70х2050мм | шт | 4 |  |
| 22 | Стеклопакет СТИС 32мм | шт | 1 |  |
| 23 | Демонтаж окна без распилевания | шт | 1 |  |
| 24 | Демонтаж металлоконструкций до3 м2 | шт | 1 |  |
| 25 | Разгрузка Подьем | шт | 2 |  |
| 26 | Нащельники арочные | шт | 6 |  |
| 27 | Сендвич цветная люминация | шт | 3 |  |
| Смена стеновых панелей |
| 28 | Разборка облицовки из пластиковых листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,0896 |  |
| 29 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0896 |  |
| Перегородки на 1 этаже |
| 30 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металличе-ским каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 11) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,148 |  |
| 31 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металличе-ским каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0825 |  |
| 32 | Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 0,0825 |  |
| Мансарда на 2 этаже |
| 33 | Демонтаж облицовки стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,18 |  |
| 34 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным про-емом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,18 |  |
| 35 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 5,9 |  |
| 36 | Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 1,18 |  |
| 37 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм по гипсокартону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,18 |  |
| 38 | Шпатлевка Ветонит LR | т | 0,343 |  |
| 39 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,18 |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,18 |  |
| 41 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 2,18 |  |
| 42 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,61 |  |
| 43 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 2,18 |  |
| 44 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT RECORD" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м2 | 218 |  |
| 45 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,61 |  |
| Ремонт столба забора |
| 46 | Разборка: железобетонных фундаментов | 1 м3 | 0,3 |  |
| 47 | Разборка: кирпичных столбов | 1 м3 | 0,4 |  |
| 48 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,003 |  |
| 49 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0,3045 |  |
| 50 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0,0198 |  |
| 51 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,4 |  |
| 52 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 0,161 |  |
| Замена бессера |
| 53 | Разборка облицовки стен: из известковых плит | 100 м2 | 0,15 |  |
| 54 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,15 |  |
| 55 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять до90мм | 100 м2 | 0,15 |  |
| 56 | Плитки Бессер Имитация природного камня гиперпрессованная, марка: 200 | м2 | 15 |  |
| Отмостка |
| 57 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 2,4 |  |
| 58 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2,4 |  |
| 59 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 60 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| Фасад |
| 61 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 2,62 |  |
| 62 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов | 100 м2 промытой поверхности | 2,62 |  |
| Замена двери запасного входа |
| 63 | Разборка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,25 |  |
| 64 | Обрамление проемов угловой сталью(перемычки прим.) | 1 т | 0,05 |  |
| 65 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 |  |
| 66 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 67 | Установка: металлических дверных коро-бок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,0252 |  |
| 68 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм | шт. | 1 |  |
| Электромонтажные работы |
| 69 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,2 |  |
| 70 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,9 |  |
| 71 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,9 |  |
| 72 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,09 |  |
| 73 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 90 |  |
| 74 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА | шт. | 20 |  |
| 75 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18 | 10 шт. | 8 |  |
| 76 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 8 |  |
| 77 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,2 |  |
| 78 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 20 |  |
| 79 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |  |
| 80 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 10 |  |
| Ремонт вентиляции |
| 81 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,36 |  |
| 82 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 36 |  |
| 83 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х490 мм | 1 решетка | 5 |  |
| 84 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 5 |  |
| Пожарная сигнализация |
| 85 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |  |
| 86 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 10 |  |
| 87 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 1 |  |
| 88 | Извещатель дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А | шт. | 8 |  |
| 89 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3Аымовой адресно-аналоговый ДИП-34А | шт. | 2 |  |
| 90 | Табло Блик-С-12 Выход |  | 1 |  |
| Кондиционирование |
| 91 | Сплит-система Daikin настенного типа, охлаждение -нагрев FTYN25JXV/RYN25CJXV | шт. | 1 |  |
| 92 | Сплит-система Daikin настенного типа, охлаждение -нагрев FTYN35JXV/RYN35CJXV | шт. | 1 |  |
| 93 | Сплит-система Daikin настенного типа, охлаждение -нагрев FTYN50JXV/RYN50CJXV | шт. | 1 |  |
| 94 | Сплит-система Daikin кассетного типа, охлаждение -нагрев FTQN71EXV/RQ71CXV/BYC50EX | шт. | 1 |  |
| 95 | Дренажная помпа | шт. | 3 |  |
| 96 | Монтаж кондиционеров(включая расходные материалы) | шт | 4 |  |
| Видеонаблюдение |
| 97 | Монтаж видеонаблюдения | комплекс | 1 |  |
| Разные |
| 98 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,25 |  |
| Составил: ___________________________ |
| (должность, подпись, расшифровка) |
| Проверил: ___________________________ |
| (должность, подпись, расшифровка) |