«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

______________ Э.Р. Берг

«Техническое задание»

| Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Средства ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| Требования к качеству, характеристикам безопасности | Работы выполняются согласно дефектной ведомости и локальной сметы, СНиП, ГОСТ, ТУ. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями Федерального Закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Основные технические характеристики объекта | ул. Советская, 18, ул. Пушкина, 95, ул. Цюрупа, 17 |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с дефектной ведомости и локальной сметы (Приложение №1, №2, №3, №4 к Заявке на закупку). |
| Дополнительные условия | Подрядчик выполняет работы своими силами, силами своих субподрядчиков, материалами и оборудованием. |
| Срок выполнения работ, место выполнения работ, услуг | с даты заключения договора – не более 4 месяцев. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18, ул. Пушкина, 95, ул. Цюрупа, 17 |
| Срок гарантии качества | 12 месяцев |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Безналичный расчет в соответствии с условиями Договора подряда. |
| Квалификационные требования, предъявляемые к поставщику, подрядчику, исполнителю (при необходимости) | Наличие квалифицированного персонала. Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных №223-ФЗ от 18.07.2011г. |
| Способ закупки и при необходимости перечень критериев оценки заявок на участие в закупке | Сбор коммерческих предложений. |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 1

|  | ГУП РБ Управление административными зданиями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |
|  | Ремонт фасада здания по ул.Пушкина,95 в г.Уфа |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | КОЛ |
|  |  |  | общая |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. |
| Цоколь |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 4,3 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 1,2 |
| 3 | Ремонт штукатурки рустованнных парапетов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,2 |
| 78 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная | м2 | 120 |
| 4 | Шпатлевка ранее окрашенных парапетов цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,2 |
| 5 | Огрунтовка шпаклеванных парапетов цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 4,3 |
| 6 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,3 |
| 7 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6 |
| 8 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6 |
| 9 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 60 |
| Фасад |
| 10 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 26,8 |
| 11 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 6,4 |
| 12 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 540 |
| 13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 3,1 |
| 14 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 3,3 |
| 15 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 6,4 |
| 16 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 26,8 |
| 17 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 26,8 |
| Карнизы |
| 18 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 1,2 |
| 19 | Переборка карниза из сборный железобетонный | 1 м3 плиты | 0,4 |
| 20 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 проекции на стену | 1,1 |
| 21 | Шпатлевка ранее окрашенных поверхностей под окраску : сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,7 |
| 22 | Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,7 |
| 23 | Окраска карнизовс лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (акриловая фасадная) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7 |
| 24 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,5 |
| 25 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| Балконы(10 шт), колонны (3 шт) |
| 27 | Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых | 1 изделие | 65 |
| 28 | Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых | 100 п. м изделий | 0,7 |
| 29 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: Балконов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,1 |
| 30 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,4 |
| 31 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,86 |
| 76 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная | м2 | 336 |
| 32 | Шпатлевка ранее окрашенных поверхностей под окраску : сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 4,4 |
| 33 | Огрунтовка ранее окрашенных поверхностей под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 4,4 |
| 34 | Окрака балконов и колонн с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая фасадная) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,4 |
| Арка |
| 35 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 1,2 |
| 36 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,2 |
| 37 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 3,8 |
| 38 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 3,8 |
| 39 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 |
| Отливы |
| 40 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м покрытий | 11,6 |
| 41 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 3,48 |
| 42 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм | м2 | 3,48 |
| Смена водосточных труб |
| 43 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0,5 |
| 44 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 50 |
| 45 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 1,26 |
| 46 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка | шт. | 42 |
| 47 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,4 |
| 48 | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 40 |
| 49 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,05 |
| 50 | Отметы трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 5 |
| 51 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,05 |
| 52 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка | шт. | 5 |
| Прочие |
| 53 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 54 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 55 | Демонтаж наружных прямолинейных откосов : с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 56 | Монтаж наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| Выхода вентиляции |
| 57 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,12 |
| 58 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,12 |
| 59 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 |
| 60 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,12 |
| 61 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,12 |
| 62 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 63 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 |
| 64 | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х600 мм | шт. | 4 |
| Откосы |
| 65 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосов по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,2 |
| 66 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 3,2 |
| 67 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 3,2 |
| 68 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2 |
| Инвентарные леса |
| 69 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 34 |
| 70 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 34 |
| 71 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных из сеток | 100 м2 | 34 |
| 72 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная | м2 | 3400 |
| 73 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 6,2 |
| 74 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,2 |
| Итого: | 6 598 861,00 руб. |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 2

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (локальная смета) |  |  |
|  | Ремонт фасада здания по ул. Советская,18 в г.Уфа |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | КОЛ |
|  |  |  | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| Фасад |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 16,26 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 4,5 |
| 3 | Улучшенная ремонтная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,5 |
| 4 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 4,5 |
| 5 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 16,26 |
| 6 | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 |
| 7 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 14,24 |
| 8 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 9 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 10 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 20 |
| Откосы |
| 11 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,36 |
| 12 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,36 |
| 13 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,6 |
| 14 | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 |
| Смена покрытия карниза |
| 15 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,2 |
| 16 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| Ремонт карниза |
| 17 | Отбивка штукатурки с поверхностей: карнизов | 100 м2 | 0,8 |
| 18 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,8 |
| 19 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,8 |
| 20 | Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,1 |
| 21 | Окраска карнизов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |
| Отливы |
| 22 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м покрытий | 5,35 |
| 23 | Устройство мелких покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,6 |
| 24 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм | м2 | 160 |
| Водосточные трубы |
| 25 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0,7 |
| 26 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 70 |
| 27 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 1,32 |
| 28 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка | шт. | 44 |
| 29 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,56 |
| 30 | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 56 |
| 31 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,07 |
| 32 | Отметы трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 7 |
| 33 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,07 |
| 34 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка | шт. | 7 |
| Замена двери |
| 35 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,09 |
| 36 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 37 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,09 |
| 38 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 9 |
| Замена ограждений |
| 39 | Демонтаж металлических ограждений: | 100 м ограждения | 1,1 |
| 40 | Устройство металлических ограждений: | 100 м ограждения | 1,1 |
| 41 | Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от: 0,5 т до 1,5 т (РМГ) | т | 8 |
| Инвентарные леса |
| 42 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 22,4 |
| 43 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 22,4 |
| 44 | Устройствоограждающий конструкции из из сетки | 100 м2 поверхности | 22,4 |
| 45 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм | м2 | 2240 |
| 46 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 4,2 |
| 47 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| 48 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 15 |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосваламим, расстояние 25км,класс груза 1 | т | 15 |
| Итого: | 4 714 056,00 руб. |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 3

|  | ГУП РБ Управление административными зданиями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |
|  | Ремонт фасада здания по ул.Цюрупа,17 в г.Уфа |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения |  |
|  |  |  | общая |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| Фасад |
| 1 | Заделка гнезд на фасадах после демонтажа кондиционеров | 100 отверстий | 1,6 |
| 2 | Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик Велюр" | т | 0,05 |
| 3 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм | 100 м2 | 6,53 |
| 4 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 | м3 | 54,1 |
| 5 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ фасад | м3 | 11,2 |
| 6 | Штукатурка фасадная защитно-декоративная ЛАЭС №1 "Классик" | т | 4,28 |
| 7 | Огрунтовка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 20,97 |
| 8 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (колер Н461 по каталогу Тиккурила). | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20,97 |
| Откосы |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,2 |
| 10 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | 100 м откосов | 2,2 |
| 11 | Шпатлевка откосов под окраску: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 4,8 |
| 12 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 4,8 |
| 13 | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,8 |
| Отливы |
| 14 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 3,24 |
| 15 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 2,6 |
| 16 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм | м2 | 260 |
| Цоколь |
| 17 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,9 |
| 18 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,9 |
| 19 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9 |
| 20 | Блоки облицовочные сплитерные СП -90, 9-19-39 М 125 | шт. | 1150 |
| 21 | Разборка облицовки стен: из известковых плит | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8 |
| 22 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8 |
| 23 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 80 |
| Крыльцо |
| 24 | Разборка облицовки из тесаного камня | 100 м2 облицовки | 0,03 |
| 25 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |
| 26 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м2 | 3 |
| Разные |
| 27 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 46,66 |
| 28 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 46,66 |
| 29 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальнных из сеток | 100 м2 | 46,66 |
| 30 | Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, фасадная | м2 | 4666 |
| 31 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 2,3 |
| 32 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 4,2 |
| 33 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 плиток | 0,1 |
| Переустановка кондиционеров |
| 34 | Демонтаж и монтаж кондиционеров главного фасада | шт | 44 |
| 35 | Демонтаж и монтаж кондиционеров дворового фасада фасада | шт | 10 |
| Итого: | 9 538 736,00 руб. |

Заместитель директора                                                                                Х.Р. Гайнутдинов

Приложение № 4

|  | ГУП РБ Управление административными зданиями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |
|  | Ремонт фасадов дворовой части зданий по ул. Советская,18, Пушкина, 95 |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | КОЛ |
|  |  |  | общая |
| 1 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| Цоколь |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,4 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 1,2 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,2 |
| 4 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,4 |
| 5 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,4 |
| 6 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 |
| Фасад утепленный |
| 7 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 14,2 |
| 8 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 14,2 |
| 9 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,2 |
| Фасад не утепленный |
| 10 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 32,8 |
| 11 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 8,8 |
| 12 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,8 |
| 13 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,98 |
| 14 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 35 |
| 15 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 8,8 |
| 16 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 28,8 |
| 17 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 28,8 |
| Откосы |
| 18 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,2 |
| 19 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,2 |
| 20 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску : простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,8 |
| 21 | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,8 |
| Ремонт карниза |
| 22 | Отбивка штукатурки с поверхностей: карнизов | 100 м2 | 1,8 |
| 23 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 1,8 |
| 24 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,8 |
| 25 | Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 3,8 |
| 26 | Окраска карнизов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая(акриловая) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8 |
| Отливы |
| 27 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м и покрытий | 5,36 |
| 28 | Устройство мелких покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,58 |
| Водосточные трубы |
| 29 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 1,4 |
| 30 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 140 |
| 31 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 2,52 |
| 32 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка | шт. | 84 |
| 33 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 1,12 |
| 34 | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 112 |
| 35 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,14 |
| 36 | Отметы трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 14 |
| 37 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,14 |
| 38 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка | шт. | 14 |
| Металлические короба под электрокабели |
| 39 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м и покрытий | 2,32 |
| 40 | Устройство мелких покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,58 |
| 41 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм | т | 1,236 |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(короба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,54 |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(короба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,54 |
| Прочие |
| 44 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |
| 45 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(мет. двери) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(Эстакада)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(Ворота) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |
| Инвентарные леса |
| 49 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 50,66 |
| 50 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 50,66 |
| 51 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 7,4 |
| 52 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 |
| 53 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 25 |
| 54 | Перевозка грузов автомобилями-самосваламим, расстояние 25км,класс груза 1 | т | 25 |
| Итого: | 4 148 347,00 руб. |

Заместитель директора                                                                                          Х.Р. Гайнутдинов