ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической

пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа

I. Общие требования

1. Общие требования:

1.1. Все работы по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа должны быть выполнены качественно и в строгом соответствии с настоящим техническим заданием.

1.2. Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с техническими условиями и общими требованиями законов Российской Федерации.

1.3. Для проведения работ техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа необходимо привлечение сертифицированных  специалистов.

1.4. Частичное выполнение работ   не допускается.

2. Место выполнения работ:

Республика Башкортостан, ул. Пушкина,95; Пушкина 95/1; Цюрупа,17; Советская,18.

3. Срок выполнения работ: ___________________

4. Перечень работ, проводимых ежемесячно в рамках технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и часофикации:

- внешний осмотр составных частей систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  (центральной панели, модулей, пультов, пoжарных извещателей, звуковых и световых оповещателей, лучей, шлейфов и соединительных линий) на отсутствие механических повреждений, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов. Исправность приборов определяется по внешним признакам или средствами контроля (при необходимости). Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  предполагает ежемесячное проведение данного вида работ;

- проверка центральной панели систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые и др.) в диагностическом режиме работы согласно инструкциям на оборудование;

- проверка работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и задымленности) и ручных пожарных извещателей (выборочная сработка). Производится проверка выполнения прибором своих функций. Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  предполагает ежемесячное проведение данного вида работ;

- проверка на срабатывание всех шлейфов автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре по срабатыванию дымовых и ручных пожарных извещателей;

- проверка срабатывания релейных блоков управления противопожарной автоматики при срабатывании пожарных извещателей;

- контроль основного и резервного источника питания;

- проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

- проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей;

- измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации;

- при необходимости проведение ремонта и замены неисправных технических средств, всходящих в состав системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  ;

- Перечень услуг, входящих в техническое обслуживание:

- исполнитель берет на себя обязательства по ремонту или замене 1 раз в месяц любых элементов систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  при условии, что стоимость вышедших из строя элементов не превышает 1000 рублей (одну тысячу рублей). В остальных случаях, сроки и стоимость согласуется с Заказчиком;

–  время реагирования на заявку о неисправности не должно превышать двенадцати часов с момента поступления заявки;

–  проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  проводится в присутствии представителя заказчика.

6.   Перечень документов, обязательных к оформлению.

- Акт выполненных работ.

- Графики проведения технического обслуживания и текущего ремонта.

- Инструкция по эксплуатации.

- Журнал технического обслуживания.

  - Расходные материалы при проведении технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, контроля доступа и видеонаблюдения  за счет Исполнителя. Стоимость расходных материалов входит в цену Контракта.

  - Срок гарантии на выполненные работы: 1 календарного месяца, начиная со дня подписания акта приемки  выполненных работ. В течение действия гарантийных обязательств Исполнитель устраняет выявленные дефекты в срок не более 1 месяца со дня поступления рекламации.