ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж шлагбаума автоматического

Заказчик: Государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями»;

Место нахождения Заказчика: г.Уфа, ул.Пушкина,95.

## Основные технические характеристики:

| Ширина проезда | - | Не менее 2,5 м |
| --- | --- | --- |
| Класс работы | - | II, III, IV |
| Класс защиты | - | IP54 |
| Масса, кг | - | Не более 40 |
| Напряжение питания, В | - | ~220 |
| Напряжение питания двигателя, В | - | ~220 |
| Потребляемый ток, А | - | 1A и |
| Мощность двигателя, Вт | - | 120 |
| Интенсивность использования, % | - | Не менее 30 |
| Вращающий момент, Нм | - | Не менее 70 |
| Время открывания, с | - | Не более 2 |

Шлагбаум должен быть оснащен следующими элементами:

- Стойка шлагбаума, со встроенным блоком управления;

- Наклейки светоотражающие на стрелу;

Блок управления должен позволять:

- регулировать скорость открывания/закрывания;

- регулировать скорость в режиме замедления;

- обнаруживать препятствия на пути движения стрелы благодаря встроенной системе обнаружения препятствий, позволяющей немедленно изменить направление движения стрелы или остановить ее;

- подключить фотоэлементы безопасности или электромагнитный датчик-петлю.

Услуги по монтажу:

- Фундаментные работы под шлагбаум с установкой металлической накладной;

- Монтаж автоматического шлагбаума;

- Настройка брелков