# Техническое задание на закупку по заключению договора «Строительство 2КЛ-6кВ от 2БКТП-1000/6/0,4кВ до ТП-7122 и  строительство 2КЛ-6кВ от РП-201 до 2БКТП-1000/6/0,4кВ».

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком:

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой АПвПУ-10-1х150/50мм2 | м | 150 |
|  | Кабель силовой АПвПУ-10-1х185/50мм2 | м | 546 |
| 2 | Муфты соединительные термоусаживаемые на 10 кВ сеч. 150мм2 | шт. | 2 |
| 3 | Муфты концевые термоусаживаемые на 10 кВ сеч. 150мм2 | шт. | 2 |
| 4 | Муфты концевые термоусаживаемые на 10 кВ сеч. 185мм2 | шт. | 4 |
| 5 | Песок | м3 | 70 |
| 6 | Кирпич | шт. | 852 |

Ведомость работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,23 |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,23 |  |
| Раздел 2. Строительство 2КЛ-6кВ от 2БКТП-1000/6/0,4кВ до ТП-7122 |
| 3 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 9 | 100 м кабеля | 3,66 0,61*6 |  |
| 4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,61 |  |
| 5 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 0,61 |  |
| 6 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,61 |  |
| 7 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 0,61 |  |
| 8 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 9 | 100 м кабеля | 1,8 |  |
| 9 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 185 | шт. | 4 |  |
| Раздел 3. Строительство 2КЛ-6кВ до 2БКТП-1000/6/0,4кВ |
| 10 | Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 185 | шт. | 2 |  |
| 11 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 9 | 100 м кабеля | 0,6 0,1*6 |  |
| 12 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 13 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 14 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 15 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 16 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 9 | 100 м кабеля | 0,9 |  |
| 17 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 185 | шт. | 2 |  |

2.2. Условия и порядок оказания услуг, условия оплаты работ:

2.2.1. Общие требования к условиям оказания услуг:

Место выполнения работ: РБ, г. Уфа, ул. Сочинская

Срок начала работ:

Срок окончания работ:

Требования к сроку действия оферты: до окончания работ.

Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт,  уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должны быть фиксированной на протяжении всего срока действия оферты и договора.

2.2.2. Требования к подрядчику:

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квалификационные требования к подрядчику | Участники должны предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора. - ИТР и кадровые рабочие должны иметь опыт производства всех вышеперечисленных работ, иметь стаж работ не менее 3-х лет. - персонал Участника конкурса должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемыми к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - наличие 2-й группы допуска по электробезопасности для работ в электроустановках; - наличие собственной базы, оборудования, машин и механизмов. |
| 2 | Технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком | Наличие сертификата соответствия; Заводские паспорта на материалы (документ заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, вида упаковки, технические характеристики, срок годности Используемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными, изготовленными не ранее 2011 года. Используемые материалы и оборудование должны быть замаркированы согласно НТД предприятия-разработчика. |
| 3 | Гарантийные обязательства на СМР и оборудование | Гарантийный срок на СМР не менее 12 месяцев Гарантийный срок на материалы и оборудование не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 4 | Требования к составлению сметной документации | Цена работ должна быть указана с учетом затрат на транспорт, уплату налогов и других обязательных платежей. Цена должна быть фиксированной на протяжении всего срока действия договора и изменению не подлежит. В сметных расчетах должны учитываться непредвиденные затраты в размере не более 2 %. |
| 5 | Порядок оплаты | Оплата выполненной работы осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания СТОРОНАМИ акта сдачи – приемки выполненных работ. |
| 6 | Требования к подрядчику по охране труда и правилам пожарной безопасности | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ кВ должен быть выполнен в соответствии с требованиями: Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности в Российской Федерации, техники безопасности, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих инструкций, стандартов и норм. |
| 7 | Иные требования к подрядчику | - Подрядчик должен входить в саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих строительство, на основании ФЗ РФ № 148 от 22.07.08. и иметь свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Подрядчик должен производить утилизацию отходов образующихся в процессе выполнения работ. - Подрядчик обязан соблюдать положения ФЗ-7 «Об охране окружающей среды», ФЗ-89 «Об отходах производствах и потребления», ФЗ-96 «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ-74 «Водного Кодекса РФ». |
| 8 | Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес | Инициатор закупки: ГУП РБ «УАЗ» Городской номер 272-27-21 |

Прочее (указывается на усмотрение Инициатора закупки): Транспортировку ТМЦ до места выполнения работ осуществляется подрядчиком.

Главный энергетик

ГУП РБ «УАЗ»                                                         Конюхов И.Н.