«Утверждаю»

И.о.директора ГУП РБ «УАЗ»

_______  Р.Р.Хазиев

Техническое задание

на послегарантийное техническое обслуживание слаботочных систем безопасности в 2013г.

1. Заказчик: ГУП РБ «УАЗ»

2. Основание: Техническое обслуживание ниже перечисленных слаботочных систем безопасности включает в себя ежемесячное проведение планово-предупредительных работ и выезд специалиста службы сервиса для устранения возникающих неполадок в работе из какой-либо выше перечисленных систем.

3. Описание необходимых услуг по техническому и послегарантийному обслуживанию.

3.1) Экстренный выезд специалиста для проведения диагностики системы безопасности и выявления неисправности в ее работе;

3.2) Обследование ранее установленной системы безопасности выявления правильности установки, работоспособности системы и схемы прокладки кабельных линий и подключения оборудования;

3.3) Продление гарантийного обслуживания на установленное у Вас оборудование системы безопасности;

3.4) Регламентные работы, включающие в себя проведение профилактических мероприятий для предупреждения сбоев систем безопасности;

3.5) Ремонтные работы, включающие в себя выполнение ремонтных работ систем безопасности на объекте, демонтаж и сдача неисправного оборудования в ремонт, получение его из ремонта, монтаж и настройку на объекте отремонтированного оборудования, а также замена устаревших элементов и оборудования не подлежащих ремонту на аналогичное.

4. Перечень слаботочных систем безопасности подлежащих техническому и послегарантийному обслуживанию.

4.1) Система охранного телевидения в составе:

- 6 IP-видеокамер Axis;

- 1 видеосервер под управлением программного обеспечения «Интеллект»;

- 1 автоматизированное рабочее место оператора видеонаблюдения (клиентский компьютер);

- 1 источник бесперебойного питания.

4.2) Система контроля и управления доступом в составе:

- 3 турникета;

- 1 источник питания.

4.3) Система охранно-пожарной сигнализации в составе:

- 1 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления «Рубеж»;

- 1 автоматизированное рабочее место охранно-пожарной сигнализации под управлением программного комплекса «Рубеж»;

- 1 блок индикации состояний БИС-01;

- 1 клавиатура охранно-пожарной сигнализации;

- 450 извещателей пожарных дымовых «ДИП»;

- 160 извещателей охранных объёмных оптико-электронных «Астра-5»;

- 150 извещателей охранных магнитоконтактных  ИО-102;

- 1 источник питания.

4.4) Система речевого оповещения.

Исп. Мастер А.М.Мамлеев                                    04.09.2012г

Тел. 272-08-53